## Slide 1: 大型ガスTPCのための モジュール型検出器の動作実験
2023/2/20 ICEPPシンポジウム
神戸大学 M1大藤瑞乃

## Slide 2: 大型ガスTPCのための モジュール型検出器の動作実験 など, 大型ガスTPCのための研究
2023/2/20 ICEPPシンポジウム
神戸大学 M1大藤瑞乃

## Slide 3: 目次
概要
イントロダクション
  暗黒物質の直接探索
  NEWAGE実験
  開発中の大型検出器
ガス不純物フィルターについての研究
電場の一様性についての研究
モジュール型検出器の動作実験
まとめ

## Slide 4: 目次
概要
イントロダクション
  暗黒物質の直接探索
  NEWAGE実験
  開発中の大型検出器
ガス不純物フィルターについての研究
電場の一様性についての研究
モジュール型検出器の動作実験
まとめ

## Slide 5: 概要
NEWAGE実験
  方向に感度を持つ暗黒物質の直接探索
  大型TPCを開発中
大型TPCのための研究
  ガス不純物フィルター
  電場の一様性
  モジュールの動作確認
▲開発中の大型検出器

## Slide 6: 目次
概要
イントロダクション
  暗黒物質の直接探索
  NEWAGE実験
  開発中の大型検出器
ガス不純物フィルターについての研究
電場の一様性についての研究
モジュール型検出器の動作実験
まとめ

## Slide 7: イントロダクション
暗黒物質(DM)
  光で観測することができない物質
WIMPs : Weakly Interacting Massive Particles
  DMの候補
暗黒物質の直接探索
  標準理論(SM)粒子とDMが直接相互作用する事象を探索
SM
？
DM
DM
SM
間接探索
直接探索
加速器
▲宇宙全体のエネルギー密度

## Slide 8: イントロダクション
方向に感度を持つ暗黒物質の直接探索
  太陽系：運動方向にはくちょう座が見える
    DMの運動が銀河に対して等方的であると仮定
    到来方向は, はくちょう座の方向に偏りが生じる
  DM発見の確実な証拠となる
▲WIMPと原子核の反跳の様子
▲反跳角の分布
銀河中心
太陽系
地球
224[km/s]
15sin(2πy) [km/s]
~220[km/s]
Y:3月2日からの経過を年で記述したもの

## Slide 9: イントロダクション
NEWAGE実験
  方向に感度を持つ暗黒物質の直接探索
  30 cm×30 cm×40 cmの検出器が稼働中@神岡
  1㎥の大型検出器を開発中
▲運転中の検出器
▲NEWAGE実験による制限曲線*
*PTEP 2021 (2021) 6, 063F01

## Slide 10: ガスTPC
ガスTPCの検出原理
  DMとガス中の原子核が反跳
  原子核の飛跡にそってガスが電離される
  電場に従い電子/陰イオンがドリフトされる
x
z
y
遅れる
平面
荷電粒子の飛跡
▲ガスTPCの検出原理
▲Z軸方向の測定
▲信号の例
▲得られる飛跡の様子
x
z
threshold
time
Voltage
TOT

## Slide 11: NEWAGE実験での検出器
ガスTPC
  GEM + μ-PICで増幅
  GEM
    厚さ100 μm, 140 μm間隔で直径70 μmの穴
    両側の電極に異なる電圧を印加することで強い電場を生成, 雪崩増幅を起こす
  μ-PIC
    アノード近傍の強い電場によりさらに増幅
    400 μmピッチのストリップで2次元読み出し
▲GEM
▼μ-PIC

## Slide 12: 開発中の大型検出器
検出器詳細
  検出領域 ~1 ㎥
  低圧SF6ガス
  電極枠にアクリルを使用
  18ヶのモジュール検出器
▲電極枠のアクリル
▲大型検出器のサイズ

## Slide 13: 目次
概要
イントロダクション
  暗黒物質の直接探索
  NEWAGE実験
  開発中の大型検出器
ガス不純物フィルターについての研究
電場の一様性についての研究
モジュール型検出器の動作実験
まとめ

## Slide 14: ガス不純物フィルター
予想される不純物
  H2O：2500 ppm以下を要請
    SF6ガスの挙動に影響
    大気中の水分がアクリル表面に付着,時間経過で放出される
    露点計で測定
      20 Torrでは19000 ppmまで測定可能
  222Rn：~0.1 mBq/㎥以下を要請
    検出器内部表面などに付着
      娘核の218Po,214Poが崩壊, α線を放出する
    静電捕集型Rn計で測定
      3.8 L
▲露点計
▲静電捕集型Rn計

## Slide 15: ガス不純物フィルター
低BGゼオライト – 100 g ：①
  日本大学・小川さんが開発 2021年製造
  Arガスに関しては冷却時222Rnを90％以上除去
  5Å(H2O, Rnともに吸着)の格子構造
ゼオラム – O(102) g ：②
  3Å(H2Oのみ吸着)の格子構造
  1.40~2.36 mmの粒
▲低BGゼオライト：①
▲ゼオラム：②
フィルターなし
検出器
①
②

## Slide 16: ガス不純物フィルター
H2O : 2500 ppm以下を要請
  循環系のみ
    要請達成
  検出器込み
    要請達成
      循環系のみと同程度
2500ppm
フィルターあり
フィルターなし
0
2000
4000
6000
8000
水分含有量[ppm]
1day
フィルターによる水分含有量の変化
(循環系のみ)

## Slide 17: ガス不純物フィルター
222Rn : ~0.1 mBq/㎥以下を要請
  循環系のみ
    フィルター不使用時の60%削減
  検出器込み
    214Po : <0.94 counts/day(95%CL)
    218Po : counts/day(1σ)
展望
  222Rn検出量の絶対評価
  適切なフィルター量の決定
  他のガス分子の絶対含有量
フィルターによる222Rn検出量の変化
(循環系のみ)
Poのエネルギースペクトル
214Po : 7.69MeV
218Po : 6.00MeV

## Slide 18: RGA
RGA：循環系内のガス不純物 を調べる
  RGA – Residual Gas Analyzer
  真空状態に含まれる残留ガスを分圧で測定
    真空引きしつつ少しだけ流入させて測定する
  時間変化を確認できる
▲RGA
分子量
▼RGAでのHe検出
分圧
分圧
分子量
4He
4He
Heを噴射

## Slide 19: RGA
RGA自体がバックグラウンドを含む
  ベーキングにより減少
  実際に運用して十分か確認

## Slide 20: 目次
概要
イントロダクション
  暗黒物質の直接探索
  NEWAGE実験
  開発中の大型検出器
ガス不純物フィルターについての研究
電場の一様性についての研究
モジュール型検出器の動作実験
まとめ

## Slide 21: 高抵抗シートを用いたTPC
高抵抗シート：アキレス社製ビニラス
  厚さ0.2 mm
  体積抵抗率1010 Ωcmの一様抵抗
一様電場を形成可能
  複数リングを連ねるのに比べむらがなく，電場一様性が高い
GEM
Drift plane
▲高抵抗シートを用いたTPC
▲金属のリングを
重ねた場合の電場

## Slide 22: 高抵抗シートを用いたTPC
短期的な性能は確認されている
  (PTEP 2019 (2019) 6, 063H01) 1903.01663
  フィールドケージはアクリル
10cm角μ-PICと組み合わせてμの飛跡を取得
Fit点
▲実験を行ったTPC
▲μの飛跡解析

## Slide 23: 高抵抗シートを用いたTPC
電場の長期安定性に問題がある
  チェンバーの壁に近い部分のヒット分布が欠ける
  安定的に使用できるのは長くとも10か月以下
約１０か月
すべての辺でイベントが減少
▲使用開始時期のヒットマップ
▲使用開始10か月程度でのヒットマップ

## Slide 24: 問題が起きた原因
高抵抗シートに電圧がかかっていない
  電気力線が外に向かうために電子が外向きにドリフトされる
  チェンバーの壁に近い部分の飛跡が検出できなくなっている
理想的な状態
接続できていない場合
▲使用開始10か月程度での
ヒットマップ

## Slide 25: 高抵抗シートを用いたTPCの改良
原因
  シートの劣化？
  高抵抗シートと銅極の接触が十分でない？
  絶縁性の化合物が生成されている？
    シートと銅の接触部分(高抵抗シート谷折り)に黄色い物質が付着
改良：導電性のゴム枠を挟む
  十川ゴム製 体積固有抵抗値：1.0×102 Ω/cm2
  接触度が向上
  高抵抗シート谷折り部分での直接接触がなくなる
▲取り外した高抵抗シート
▲導電性のゴム

## Slide 26: 高抵抗シートを用いたTPCの改良
厚さ2mm
辺の幅8mm程度
▼使用したゴム枠

## Slide 27: 高抵抗シートを用いたTPCの改良
HV印加：2022/10/26-
長期運用におけるヒットマップの変化を調査 – 252Cf
  顕著な変化は見られない
改良前
(HV印加直後)
改良後(3週間程度)
改良後(１か月半程度)
改良前
(10か月後)
改良後(4か月程度)

## Slide 28: 高抵抗シートを用いたTPCの改良
実験
  10 cm角検出器で宇宙線μの飛跡を測定
  端付近で飛跡が曲がってしまっている
展望
  銅と高抵抗シートの直接的な接触を防ぐため, 銅以外の素材を挟むことを検討
    現在実験中
  詳細な調査を行い, 維持可能期間等を測定する
z
y(天地方向)
x
▲μの飛跡

## Slide 29: 目次
概要
イントロダクション
  暗黒物質の直接探索
  NEWAGE実験
  開発中の大型検出器
ガス不純物フィルターについての研究
電場の一様性についての研究
モジュール型検出器の動作実験
まとめ

## Slide 30: モジュール型検出器の動作実験
動作確認を行うモジュール
  GEMを三枚用いたモジュール
  30 cm角 ( 8 ch )
  CF4 0.2 atm
▼Anode Pad
▼GEM表面
▲試験用のチェンバー
▼チェンバーの断面図

## Slide 31: モジュール型検出器の動作実験
テンションが弱く中央付近がたるんでしまい, GEM間の距離が一定でない
  距離が近い部分で高ゲイン・放電しやすい
GEM間に2 mmスペーサーを導入
  GEM間のインダクション電場は大きくする必要がある
▲スペーサーを含めた場合の
チェンバー断面図
▲実際に挟んでいる様子
▲スペーサー

## Slide 32: モジュール型検出器の動作実験
結果
  90Srの信号
  55Feスペクトル
200mV
200μs
ADC値
events

## Slide 33: モジュール型検出器の動作実験
55Feでのチャンネルごとのゲイン測定
  Ch6は故障
展望
  SF6を使用しての実験
  大型検出器に設置しての実験
Ch0に対するゲイン
[Ch]
チャンネルごとのゲインの違い

## Slide 34: 目次
概要
イントロダクション
  暗黒物質の直接探索
  NEWAGE実験
  開発中の大型検出器
ガス不純物フィルターについての研究
電場の一様性についての研究
モジュール型検出器の動作実験
まとめ

## Slide 35: まとめ
ガス不純物フィルターの評価を行った
  H2Oを十分に減らすことができることがわかった
  222Rn検出量も減少することが分かった
    絶対量の評価を行う
  H2O, 222Rn以外のガス不純物についても測定を行う
高抵抗シートの長期運用における電場の一様性について調査した
  今回の改良では大きな改善は見られず
  解析を進める
開発中の大型検出器に導入予定のモジュールの動作確認を行っている
  実際に大型検出器に導入しての動作確認を行う