## Slide 1
Beschleuniger und Detektoren in der Teilchenphysik
DI Dr Markus Friedl
(HEPHY)
8. März 2024

## Slide 2
Institut für Hochenergiephysik (HEPHY)
  Sitz in Wien, 5. Bezirk
  Wurde 1966 als Beitrag Österreichs zum CERN gegründet
  ca. 70 MitarbeiterInnen in Wien
  6 MitarbeiterInnen permanent am CERN
Österreichische Akademie der Wissenschaften
  Größte außeruniversitäre Einrichtung für Grundlagenforschung in Österreich
  27 Forschungsinstitute mit ca. 1800 MitarbeiterInnen
Institut für Hochenergiephysik
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Hauptgebäude, Ignaz-Seipel-Platz

## Slide 3: HEPHY-Forschungsgebiete
Theorie der Elementarteilchen
Spezialgebiet: SUSY, QCD, Dark Matter
Datenanalyse für
CMS und Belle
Algorithmen und
Softwareentwicklung
Elektronik
Entwicklung von
Siliziumdetektoren

## Slide 4: Experimente mit HEPHY-Beteiligung
LHC am CERN, Genf
KEKB am KEK in Tsukuba
Das CMS-Experiment
Das BELLE-Experiment
Gran Sasso LNGS
CRESST

## Slide 5: Inhalt dieses Vortrages:
Wozu benötigt man einen Teilchenbeschleuniger
Wie funktioniert ein Teilchenbeschleuniger?
Was ist das CERN?
Teilchendetektoren: Die „Experimente“ der Teilchenphysiker
Was bringt mir das?

## Slide 6
Wozu benötigt man einen Teilchenbeschleuniger überhaupt?

## Slide 7: Kosmische Strahlung
Die Kosmische Strahlung bombardiert die Erde ständig mit Teilchen
Entdeckung der sogenannten „Höhenstrahlung“ durch Viktor Hess 1912 (Physik-Nobelpreis 1936)
Notes: 7

## Slide 8: Beobachtung kleiner Objekte
Mikroskop:
Licht scheint auf Objekt
Linsen zur Vergrößerung
Wo liegt die Grenze der Vergrößerung?
Die Auflösung ist abhängig von der Wellenlänge des benutzen Lichts (400-700nm)
  Beugungseffekte begrenzen Auflösung
  Bei blauem Licht liegt sie bei etwa 0.4 µm.
Kleinere Objekte benötigen andere Methoden
Wasserfloh

## Slide 9: Beobachtung noch kleinerer Objekte
Elektronenmikroskop: 0.1 nm (Millionstel Millimeter)
Rastertunnelmikroskop: 0.01nm
0.1 nm = 10-10 m

## Slide 10: Beobachtung eines Atoms
Atomhülle
Durchmesser 0.1nm = 100 pm = 10-10 m = 0.0000000001 m
Teilchen: Elektronen
Atomkern
Durchmesser 10 fm = 10-14 m = 0.00000000000001 m
Teilchen: Protonen, Neutronen

## Slide 11: Bestandteile eines Atoms
Einfachstes Beispiel:
Wasserstoff
  1 Elektron
  1 Proton
Atomhülle
Negativ geladene Elektronen
Atomkern
Positiv geladene Protonen
(Neutrale) Neutronen
Bestandteile des Protons:
Drei Quarks
2 „up“ 1 „down“

## Slide 12
Wie funktioniert ein Teilchenbeschleuniger?

## Slide 13: Der einfachste Beschleuniger
Ein Röhrenfernseher ist der einfachste elektrostatische Beschleuniger:
  Erzeugung von freien Elektronen mittels Glühkathode
  Beschleunigung mittels Hochspannung
  Ablenkung mittels magnetischer Felder

## Slide 14: Elektrostatische Beschleuniger
Beschleunigungsstrecke
Van-de-Graaff-Beschleuniger
(Bandgenerator)
max. 2 MV (Luft)

## Slide 15: Linearbeschleuniger
  Weiterentwicklung eines elektrostatischen Beschleunigers
  Vorteil: keine hohen Spannungen im Vergleich zu elektrostatischen Beschleunigern
  Nachteil: Teilchen stehen nur einmal zur Beschleunigung zur Verfügung
16. Okt. 2009
Lehrerseminar 2009
15

## Slide 16: Kreisbeschleuniger: Das Zyklotron
Zyklotron-Frequenz

## Slide 17: TRIUMF K500 Cyclotron
Größtes Zyklotron der Welt: TRIUMF, Vancouver (1972)

## Slide 18: Ringbeschleuniger
Vorteil:
  Teilchen fliegen immer und immer im Kreis
Nachteil:
  Synchrotronstrahlung
Man benötigt mehr Komponenten, um Teilchen auf Kreisbahn zu halten
  Dipolmagnete
Andere Namen: Collider, Synchrotron, Speicherring
Beispiel LHC:
18

## Slide 19: LHC Ablenkmagnete (Dipole)
15 m Länge, 35 Tonnen
1232 Stück insgesamt
Magnetfeld: 8.33 Tesla (200.000 mal stärker als das Erdmagnetfeld)
Betrieb mit flüssigem Helium (130t) bei 1.9K

## Slide 20
Was/Wo ist das CERN?

## Slide 21: Was ist eigentlich der/die/das CERN ?
Gegründet 1954
23 Mitgliedsländer
  3 im Vorstadium
Österreich
  Beitritt 1959
  Beinahe-Austritt 2009
CERN ist internationale Organisation
  ähnlich wie UNO
Der Name heißt "Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire"

## Slide 22: Was es kostet – und wer zahlt
Methodology
CERN Gesamtbudget 2023: 1.27 Milliarden Euro
Jedes Mitgliedsland zahlt entsprechend dem Bruttoinlandsprodukt
  2.16% für Österreich
  27 Millionen Euro
Bau des LHC:
3 Milliarden Euro
Aufgeteilt auf 15 Jahre

## Slide 23: Nationalitäten der Wissenschaftler am CERN
23
27. Jänner 2020

## Slide 24: Altersverteilung der CERN-User
Chart: Number of Users at CERN in age groups - March 2016
| 15 - 19 years | 20 - 24 years | 25 - 29 years | 30 - 34 years | 35 - 39 years | 40 - 44 years | 45 - 49 years | 50 - 54 years | 55 - 59 years | 60 - 64 years | 65 - 69 years | 70 - 74 years | 75 - 79 years | 80 - 84 years | 85 - 89 years | 90 - 94 years
F | 1 | 177 | 510 | 348 | 209 | 180 | 172 | 157 | 97 | 87 | 47 | 14 | 9 | 6 | 1
M | 3 | 548 | 1745 | 1242 | 972 | 861 | 884 | 856 | 761 | 589 | 430 | 274 | 136 | 38 | 6 | 3
Grand Total: | 4 | 725 | 2255 | 1590 | 1181 | 1041 | 1056 | 1013 | 858 | 676 | 477 | 288 | 145 | 44 | 7 | 3
24

## Slide 25: CERN – Das Laboratorium
insgesamt 19 Teil-Standorte
195 ha
25 km Straßen
750 Grünflächen
574 Gebäude
  379000 m² Gebäudefläche
  556000 m² Grundfläche
  498000 m² Nutzfläche
23 Zugangsschächte
251 unterirdische Bereiche
Im schweizerisch/französischem Grenzgebiet nahe Genf

## Slide 26: CERN – Das Laboratorium von oben

## Slide 27
 27 km 
Large Hadron Collider (LHC)
Lyon
Notes: Hier kreisen die Teilchen im 27km langen Tunnel. Und abgesehen vom grossen Beschleuniger sieht man hier noch einen zweiten, kleineren Ring. Das heisst, am CERN gibt es nicht nur den LHC…….

## Slide 28: Beschleunigerkomplex des CERN
Notes: ……sondern eine stattliche Anzahl weiterer Beschleuniger und technischer Einrichtungen. Auf diesem Bild kann man den Weg der Protonen verfolgen. Alles beginnt bei einer Wasserstoffflasche. LINAC2, BOOSTER, PS, SPS, umdann gegenläufig in den LHC eingschossen zu werden.

## Slide 29: Ablauf der Beschleunigung

## Slide 30: Zurück zum LHC…..

## Slide 31: LHC Ablenkmagnete (Dipole)
15m Länge, 35t Masse
1232 Stück insgesamt
Betrieb mit flüssigem Helium (insgesamt 130t) bei 1.9K
Magnetfeld: 8.33 Tesla

## Slide 32
+- 3
~1.3 mm
Beam
56.0 mm

## Slide 33: LHC Inbetriebnahme: 2008/2009

## Slide 34: LHC-Betrieb 2011 bis 2040
2019 bis 2021 Wartungs- und Erweiterungsarbeiten
Aktuell Betrieb mit 13.6 TeV
Nächstes Upgrade 2026-2028
heute
LSx….long shutdown

## Slide 35: LHC Live Status
LHC Status kann live im Internet betrachtet werden
  Nicht geheim
  So wie alles am CERN
Öffentliche Gelder – öffentliche Ergebnisse
https://op-webtools.web.cern.ch/vistar/

## Slide 36
Was fehlt jetzt noch?
LHC: Die größte
Maschine der Welt
Teilchendetektoren
oder
“Die Experimente”

## Slide 37
proton
up quark
down quark
gluons
Kollisionen
Die Protonen haben 99.999999% der Lichtgeschwindigkeit und eine kinetische Energie von 7 TeV.
Alle 25 ns treffen zwei Wolken, jede gefüllt mit jeweils 1011 (100 Milliarden) Protonen aufeinander
Dabei kollidieren rund 10 bis 20 Protonen miteinander
Die hohe Energie erlaubt ihnen, die elektromagnetische Abstoßung zu überwinden and erzeugt eine starke Wechselwirkung der Quarks und Gluonen. Daraus entstehen neue Teilchen.
Notes: 37

## Slide 38: Ereignis mit 78 einzelnen Kollisionen
Damit müssen wir leben:

## Slide 39: Zum Detektieren der so entstandenen Teilchen brauchen wir:
ihre Ladung und
die Art der Teilchen (Elektronen, Myonen, Photonen,…)
zu bestimmen.
….also einen
Teilchendetektor
eine Apparatur, die von möglichst allen Teilchen
ihre Impulse p=m·v
und ihre Energie misst
um daraus

## Slide 41
100 m unter der Erde
Höhe: 22 m
Durchmesser: 15 m
Gewicht: 14 500 Tonnen
(fast doppelt so schwer wie der Eiffelturm)
Compact
Myon
Solenoid

## Slide 42: Prinzipieller Aufbau eines Experiments

## Slide 43: Querschnitt durch das CMS-Experiment

## Slide 44: Spurkammer – Der “Tracker”
Im innersten Teil eines solchen Detektors verwendet man meist eine Art “Digitalkamera”:
Chip einer
Digitalkamera
Digitalkamera:
Typisch 2 x 3 cm2 in Spiegelreflexkamera
3-5 Fotos pro Sekunde
CMS Tracker:
200 m2 Detektorfläche
40 Millionen 3D-„Fotos“ pro Sekunde

## Slide 45: Bau des CMS-Trackers

## Slide 46: Kalorimeter
Messung der Energie durch totale Absorption (destruktiv)
Atom
Bremsstrahlung und Paarbildung bis die Energie aufgebraucht ist ;-)
46

## Slide 47: Elektromagnetisches Kalorimeter
Blei-Wolfram-Oxid (PbWO4) 23 × 2.2 × 2.2 cm als Absorber und Szintillator
Messung des entstehenden Lichtes mittels Photomultiplier (Sekundärelektronenvervielfacher)
47

## Slide 48: Hadronisches Kalorimeter
... so wie für Hadronen und hadronische Jets (“Quarks”)
Mehrere Schichten dichten Materials (Bronze) zwischen Plastik-Szintillatoren.
48

## Slide 49: Myonendetektoren
Schlussendlich noch einen “Tracker”,
der Muonspuren aufzeichnet!
49

## Slide 50: Magnetfeld
... in dem sich die Teilchenbahnen krümmen, und dadurch ihr Impuls messbar wird!
Imagnet
B
coil
µ
13m lang, 6m Durchmesser
Niob-Titan Drähte bei -271oC führen 20000 Ampere um ein 4 Tesla strarkes Magnetfeld zu erzeugen – ca. 100000 fach stärker als das Erdmagnetfeld
50

## Slide 51: Teilchenkollisionen in CMS
Ende 2011: Erste Anzeichen für Higgs-Teilchen

## Slide 52: Bekanntgabe der Entdeckung eines neuen Teilchens (4. Juli 2012)
H  gg
Higgs-
Boson!

## Slide 53: 10. Oktober 2013
8. Oktober 2013
The Nobel Prize in Physics 2013 was awarded jointly to François Englert and Peter W. Higgs "for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental particle, by the ATLAS and CMS experiments at CERN's Large Hadron Collider"

## Slide 54
Was habe ICH davon?
5 Beispiele
Notes: Was ist die häufigste Frage, die mir im Zusammenhang mit dem CERN und denm LHC gestellt wird?

## Slide 55
1. Erkenntnisgewinn
Im Grunde sind wir neugierig
Was geschah beim Urknall?
Was wird in Zukunft mit dem Universum passieren?
Expandiert das Universum bis in alle Ewigkeit?
Warum sind die Elementarteilchen so schwer?
Warum gibt es kaum Antimaterie im Universum?
Aus was besteht das Universum?
Zusammengesetze Aufnahme aus normaler Materie (rot) und Dunkler Materie (blau)

## Slide 56: 2. Das World Wide Web
Erfunden am CERN von Tim Berners-Lee
Text mit Hyperlinks
  Einfache und schnelle Methode um wissenschaftliche Ergebnisse auszutauschen
Erster Webserver lief am CERN

## Slide 57: 3. Krebstherapiezentrum MedAustron
Therapiezentrum für Krebstumore bei Wiener Neustadt
  Baubeginn 2011
  Erste Patientenbehandlung 2016
  Verwendet Beschleunigertechnik vom CERN
15 Forscher „lernten“ am CERN Beschleuniger-technik

## Slide 58: 3. Krebstherapiezentrum MedAustron

## Slide 59: Tumorbestrahlung mit Hadronen
Vorteile gegenüber Bestrahlung mit Elektronen oder Photonen
Hadronen schädigen gezielt Tumorgewebe und verschonen „gutes“ Gewebe vor dem Tumor (Bsp: Rückenmark)
Physik: „Bragg-Peak“
Nachteile
  Technik komplizierter als Elektronen oder Gamma-Bestrahlungseinrichtungen
  Großer Beschleuniger benötigt
Photonen
Dosis (%)
Kohlenstoff-Ionen
<1Gy
41Gy

## Slide 60: 4. Positron-Emissions-Tomographie
Bildgebenes Verfahren in der Nuklarmedizin
Verwendet Antimaterie, um Signal in Detektoren zu erzeugen.
Patienten wird ein Radiopharmaka verabreicht, dass Positronen beinhaltet
Positronen reagieren mit Elektronen und erzeugen zwei Lichtblitze in genau entgegengesetzte Richtungen
Detektierung der Lichtblitze mittels Szintillatoren und Photomultiplier
Bildentstehung im Computer

## Slide 61: 5. Ausbildungsmöglichkeiten
CERN bietet ein exzellentes Arbeitsumfeld
JedeR österreichische StudentIn kann am CERN seine/ihre Diplomarbeit oder Dissertation machen
  Physik
  Elektrotechnik
  Maschinenbau
  Informatik
Interessantes Arbeitsumfeld
Wissen wird nach Abschluss wieder nach Österreich zurückgebracht

## Slide 62: Grundlagenforschung als Motor für Innovation
Elektromagnetismus
J.C. Maxwell
A. Einstein
Relativitäts-
theorie
100% Wissenschaft
100% Wissenschaft

## Slide 63
ENDE
Mehr Informationen im Internet unter
http://www.cern.ch
http://www.hephy.at