## Slide 1
TARLA Laboratuvarında Nükleer Rezonans Floresansı İçin Gama Spektroskopi Sistemi ve Diğer Uygulamalar
Hatice YILMAZ ALAN, Haris DAPO
Ankara Üniversitesi
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
Parçacık Hızlandırıcıları ve Algıçları Yerel Altyapı ve Ar-Ge Çalıştayı -29 Kasım 2020

## Slide 2
Turkish Accelerator and Radiation LAboratory (TARLA)
Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı
28.11.2020
hyalan@ankara.edu.tr
2
1- Hızlandırıcı Bölümü
Amaç;
250 keV ->15-40 MeV enerjili elektron demetini kullanarak 4-350 μm dalga boyu aralığında kızılötesi bölgede Serbest Elektron Lazeri (SEL) üretmek.
0-30 MeV enerjili elektron demetini kullanarak Bremsstrahlung(Gama) ışınımı üretmek ve nükleer yapı çalışmaları yapmak.
0-40 MeV enerjili elektron demeti ile doğrudan sabit hedef deneyleri yapmak.
2- Serbest Elektron Lazeri Bölümü
3- Nükleer İstasyon Bölümü
TARLA

## Slide 3
28.11.2020
3
Yapılabilecek Uygulamalar
Linak;
1- Demet Uygulamaları
2- Gama (Brems.)Uygulamaları
Nükleer Araştırmalar  Fotoaktivasyon Analizleri
Fotonükleer Reaksiyonlar
Nükleer Rezonans Floresansı
Medikal Linak;
1- Sağlık, tedavi
2- X Işını
3- Gama (Brems.)Uygulamaları
4- Nükleer AraştırmalarFotonükleer Reaksiyonlar
5- Tohum Islahı
6- Gıda ışınlama
7- Polimer Çapraz Bağlama
8- Malzeme Modifikasyonu
TARLA Linak
e-demeti enerji = 0-40 MeV
Maksimum Demet Akımı= 1.5 mA
Paketçik uzunluğu= 0.5-6 ps
Maks. mikro demet tekrarlama oranı= 26 MHz
Bremsstrahlung enerjisi = 0-30 MeV
Medikal Linak
e-demeti enerji = 4-25 MeV
Maksimum Demet Akımı = 100 nA
Paketçik uzunluğu = ~100 ps
Maks. mikro demet terkrarlama oranı= 3 GHz
Bremsstrahlung enerjisi = 4-25 MeV
TARLA Altyapısı
0-30 MeV foton enerjisi,
~ 1010cm-2s-1MeV-1 foton akısı,
Gama radyasyonu enerjisi

## Slide 4
28.11.2020
hyalan@ankara.edu.tr
4
Bremsstrahlung radyasyonu;
Foton saçılması, foto ayrışma ve fotofisyon deneyleri
Yüksek enerjili foton dedektörü çalışması
Endüstriyel uygulamalar
Elektronların doğrudan kullanımı;
Radyasyon sertliği çalışmaları
Detektör zamanlama deneyleri
TARLA Nükleer Deney İstasyonu
Foton enerjisi : 0-30 MeV
Foton Akısı: ~ 1010cm-2s-1MeV-1
Katı açının taranması
Maksimize alan
Fotopik verimliliği
2 adet Clover HPGe (BGO ile)
2 adet Tek kristal HPGe (BGO ile)
4 adet Büyük Hacimli LaBr3
Bozunum şemaları,
Spin,
Tesir kesiti,
Reaksiyon modu,
Yarı ömür,
Dallanma oranları,
Clover dedektörü4 ayrı n tipi kristal, HPGe
Geçiş kuvvetleri,
Toplu davranış,
Dipol kuvveti (dev dipol rezonansı ve pigme dipol rezonansı),

## Slide 5
Erişilebilir Özellikler;
Uyarılma Enerjisi Ex
Spin J
Parite π
Bozunma Enerjileri Eγ
Bozunma Genişliği Γi
Decay strengths B(λσ)
Doğal Çizgi Genişliği Γ
Yarı Ömür τ
NRF Foton Kaynağı + Gama Dedektörü
Bremmstrahlung Yüksek Çözünürlüklü
yüksek spektral şiddet (I= N /eV. s),
iyi monokromatiklik,
ayarlanabilir enerji,
kutuplanabilirlik
Hızlandırıcı kaynaklı Bremsstrahlung fotonları
Nükleer Rezonans Floresansı (NRF)
NRF, fotonların çekirdek tarafından absorbe edildiği ve daha yüksek enerjili fotonların oluştuğu nükleer süreçlerdir.
Notes: 5

## Slide 6
28.11.2020
hyalan@ankara.edu.tr
6
Medikal Linak

## Slide 7
A + a  B + b
gama-gama reaksiyonları A(γ,γ’)A∗
nötron ayırma reaksiyonları (x=1,2) A(γ,xn)B
proton ayırma reaksiyonları (x=1,2) A(γ,xp)B
fotofisyon A(γ,f)B
Fotonükleer Reaksiyonlar
Foton ile çekirdeklerin etkileşmesi sonucu oluşan nükleer tepkimeler
Fotonükleer Reaksiyonlar
* Element analizi için tahribatsız yöntem
* Bremsstrahlung fotonları (linaktan gelen) ile numuneyi ışınlama ve aktive etmek
* Numune konsantrasyonu ile bilinen bir elementin konsantrasyonu kıyaslanır, bilinmeyen numunenin konsantrasyonu elde edilir.
Çekirdek | Fotonükleer Reaksiyon | Ürün Çekirdek | Kız Çekirdek
23Mg | 23Mg+γ→22Mg+n | 22Mg | 22Na
Notes: 7

## Slide 8
Lineer hızlandırıcılarda üretilen Bremsstrahlung fotonları kullanılabilir.
Nükleonlar arasındaki etkileşmeleri anlamak için foton yüksüz ve kütlesiz hedef çekirdeklere daha az zarar verir.
Yarı-ömür,
Enerji geçişleri,
Aktivasyon analizi, Fotonükleer reaksiyon verileri, radyasyon taşıma analizi….
28.11.2020
hyalan@ankara.edu.tr
8
Fotonükleer Reaksiyonlar
Bremsstrahlung fotonlarının oluşumu
Medikal Linak Cihazının çıkış enerjisi
HPGE dedektöründeki foton pikleri
Hedef çekirdeklerin medikal linak ışınlama ünitesine yerleştirimi

## Slide 9
28.11.2020
hyalan@ankara.edu.tr
9
6 tüp Covid-19 numunesi
Grup 1: 0
Grup 2: 100 Gy
Grup 3: 200 Gy
Grup 4: 300 Gy
Grup 5: 500 Gy
Grup 6: 1000 Gy
Tungsten hedeften 65 cm
Yaklaşık 2 saat ışınlama
6 MeV enerji
5 farklı grup ;
Her grup aşağıdaki
6 farklı tip tohumu
içerir.
Turuncu kadife
Lavanta
Akşam Sefası
Açelya
Mavi Hercai Menekşe
Küçük Sarı Hint Karanfil Çiçeği
1. Grup : 0
2. Grup : 2.5 Gy
3. Grup : 5 Gy
4. Grup : 10 Gy
5. Grup : 20 Gy
Işınlama seviyelerine bağlı olarak hücrelerde ve dokularda genetik, sitolojik, biyokimyasal, fizyolojik ve morfogenetik değişiklikleri tetikleyerek bitki büyümesi ve gelişimi üzerinde derin bir etkiye sahiptir.
COVID-19Işınlama
Tohum Işınlama

## Slide 10
Düşük Doz Uygulamaları (<1kGy)
- Tahıl, papaya, mango, avokado için Bitki Sağlığı Böcek Dezenfeksiyonu ...
- Patates, soğan, sarımsak için Filizlenme Engellemesi ...
- Olgunlaşmanın gecikmesi, parazit dezenfeksiyonu.
Orta Doz Uygulamaları (1-10 kGy)
- Sığır eti, yumurta, pisi balığı-yengeç eti, istiridye için Gıda Kaynaklı Patojenlerin Kontrolü ...
- Tavuk ve domuz eti, az yağlı balık, çilek, havuç, mantar, papaya için raf ömrü uzatma ...
- Baharat Işınlaması
Yüksek Doz Uygulamaları (> 10 kGy)
- Et, kümes hayvanları ve bazı deniz ürünlerinin gıda sterilizasyonu genellikle hastanede yatan hastalar veya astronotlar için gereklidir.
28.11.2020
hyalan@ankara.edu.tr
10
Gıda ışınlaması, çeşitli amaçlarla gıdanın iyonlaştırıcı radyasyonla işlenmesidir.
Gıda işleme / Sterilizasyon
Uygun dozlarda radyasyon zararlı haşereleri, bakterileri veya parazitleri öldürebilir ve yiyeceklerin raf ömrünü uzatabilir.

## Slide 11
28.11.2020
hyalan@ankara.edu.tr
11
Isı uyarımlı  TL measurements
Işık uyarımlı  OSL measurements
*48 numune
*700°C
* beta ve alfa yayan kaynaklar (90Sr / 90Y ve 241Am)
TL/OSL Reader

## Slide 12
Özet
Medikal linaklar, linakların yapabildiği nükleer araştırmaları olanaklı kılar!
Çekirdeklerin yapısını anlamak için gerekli olan tüm aşamalar linaklar ( Bremsstrahlung ışınımı üreterek) ile elde edilebilir.
Hızlandırıcı+ Bremsstrahlung fotonları+ yüksek çözünürlüklü dedektör  nükleer çözümler, data teyidi...
Yüksek çözünürlükte dedektörler hızlandırıcı tesisleri ve tesislerin nükleer deney odaları için vazgeçilmezdir.
Nükleer Deney İstasyon  Nükleer Rezonans Floresansı için dizayn edilmektedir.
TARLA Linak dedektör çalışmaları, foton saçılma-ayrışma deneyleri, NRF ..yapılacaktır.
TARLA Medikal Linak ile gıda , tohum, malzeme vb ışınlama…
Fotonükleer reaksiyonlar, polimer çapraz bağlama yapılabilir
28.11.2020
hyalan@ankara.edu.tr
12

## Slide 13
https://tarla.org.tr/
http://hte.ankara.edu.tr/
28.11.2020
hyalan@ankara.edu.tr
13
TARLA Projesi, 2006K12-827 proje numarası
ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.
Teşekkürler...