## Slide 1
Dedektör ve Sensör Teknolojileri Laboratuvarı Bünyesinde Yapılan Çalışmalar ve Yürütülen Projeler
Dr. Yalçın KALKAN
Ayşe Nur MUTLU
yalcinkalkan@gmail.com
Parçacık Hızlandırıcıları ve Algıçları Yerel Altyapı ve Ar-Ge Çalıştayı – 29 Kasım 2020

## Slide 2: Özet
Dedektör ve Sensör Teknolojileri Ar&Ge Laboratuvarı ve mevcut alt yapısı hakkında bilgiler verilecektir.
Yapılan çalışmalar ve projeler ve elde edilen mevcut sonuçlar kısaca tartışılacaktır.

## Slide 3: Laboratuvarımız
Dedektör Karakterizasyonu
Radyasyon Kaynaklarımız
(Fe-55 10 µCi, Co-60 1 µCi, Cs-137 0.25 µCi, Po-210 0.1 µCi, Sr-90 0.1 µCi, Tl-205 0.25 µCi)
(Maks. 50 KeV Mini X ışını tüpü)
Vakum odası
(Paslanmaz Çelik, 10 Bara kadar basınca dayanıklı)
Elektriksel Karakterizasyon Ünitesi
(Keithley 6487)
Darbeli Lazer Üretim Cihazı
(532 nm, Qswitched, 1-500 μJ atım enerjisi)

## Slide 4: Laboratuvarımız
Gazlı Dedektör Analizinde Kullanılan Yüksek Saflıkta Gazlar (Argon, Karbondioksit, Etan, İzobütan, Metan, Neon)
Osiloskoplar (500 MHz) ve Çeşitli hassas programlanabilir güç kaynakları
Kaplama sistemleri (Döndürmeli, Püskürtmeli)
CAEN Full Donanım NIM MODÜLLER
(3. defa yıl başında ihale edilecek.)

## Slide 5: Yürütülen Projeler
TÜBİTAK 1512 BİGG (2019/2. Dönem)
Gazlı UV Alev dedektörü geliştirilmesi
PCT Patent süreci devam ediyor.
Ulaşılan Sonuçlar:
100 metreye kadar algılama mesafesi
Düşeyde 180, yatayda 360 derece algılama açısı
Değişken hava koşullarında, gece-gündüz algılama performansı

## Slide 7: Yürütülen Projeler
TÜBİTAK 3501 (2020-2023)
Rayleigh saçılmasından faydalanarak gazlı detektörlerde iyonik küme boyutunun tespit edilmesi.

## Slide 14: Yürütülen Çalışmalar
OFET (Organic Field Efficient Transistor) bazlı dozimetre geliştirilmesi

## Slide 15
Yarıiletken
                 
Gate
VG
Kaynak
Savak
Dielektrik tabaka
VD
İletken kanal
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
ID
+
-
Organic field efficient transistor (OFET)

## Slide 16
Source (Au)
Drain (Au)
Gate (PEDOT:PSS)
P3HT
Glass substrate
PMMA
OFET Hazırlama

## Slide 18
İlk Sonuçlar
X ışını dozu arttıkça eşik voltajı yüksek değerlere doğru kayma gösteriyor.

## Slide 19: Yürütülen Çalışmalar
Giyilebilir tekstil tabanlı radyasyon dedektörlerinin geliştirilmesi
Çalışan prototip elde edildi.
PCT Patent süreci devam ediyor.
Projelendirme çalışmaları yapılıyor.

## Slide 20: Yürütülen Çalışmalar
Polimer Bazlı Yeni Nesil Radyasyon Dedektörlerinin Geliştirilmesi

## Slide 22: Teşekkürler
Dr. Yalçın KALKAN
yalcinkalkan@gmail.com
Ayşe Nur MUTLU
aysemutlu4906@gmail.com