## Slide 1: TARLA Subharmonik Paketleyici Kavitesinin RF Şartlandırması
Esra Nur Cansız

## Slide 2: İçerik
Subharmonik Paketleyici
Kavitenin Şartlandırmaya Hazırlanması
RF Yükselteç ve İletim Hatları
Devre Şeması
Akış Diyagramı ve Kontrol
Verilerin Analizi

## Slide 3: Subharmonik Paketleyici
Çalışma frekansı | 260 MHz
Kalite Faktörü | 12000
Ayar aralığı | 200 kHz
Gap voltajı | 30 kV
r/Q | 225 Ω
Malzeme | Cu OFHC/ Paslanmaz çelik 1.4429

## Slide 4: Subharmonik Paketleyici
PickUp
İyon pompası
Soğutma hattı
Anten

## Slide 5: Kavitenin Şartlandırmaya Hazırlanması
Kaviteye ait giriş anteninin ayarlaması yapılıp ve S11 parametresi ölçüldü.
Kaviteye ait bant genişliği ve kalite faktörünün ölçümü S21 parametresi kullanılarak yapıldı.
Motor kalibre edilerek merkez frekansı ayarlandı.

## Slide 6: RF Yükselteç ve iletim hattı elemanları
Yükselteç ve kavite arasında kullanılan iletim hattında 7/8 az kayıplı kablo, sirkülatör ve yönlü kuplör kullanılmaktadır.
Yükselteç kaviteye bağlanmadan önce iletim hattı ile birlikte kazanç testleri yapıldı.
SHB kaviteye ait RF yükseltecin maksimum gücü 1500Watt seviyesindedir.
Frekans 260MHz, Bant genişliği 5MHz’dir.
EPICS ile uyumlu çalışmaktadır.
Kontrol sisteminde; giriş, iletilen ve yansıyan güç değerleri görüntülenebilir. Ayrıca RF on/off uzaktan yapılabilmektedir.

## Slide 7: Şartlandırma Devre Şeması
Sıcaklık,
Kaviteye iletilen güç
RF üretecin anlık parametre değerleri,
Vakum seviye bilgisi,
Yükseltecin giriş-çıkış-yansıyan güç değerleri
Kontrol EPICS

## Slide 8: Akış Diyagramı
Interlock Situation:
Vakum ve sıcaklık değeri üzerinden sistem interlock durumuna girdiğinde ilk olarak sinyal üretecinden RF güç değeri -20 dBm’e düşürülerek sinyal üretecinden RF güç iletimi durdurulur; bu durumda RF yükselteçler de otomatik olarak kapatılır.
Interlock durumu vakumdaki artış sebebiyle gerçekleştiyse vakumun operasyonel (2e-8 mbar) değere ulaşması, sıcaklık sebebiyle gerçekleştiyse sıcaklığın da 40 °C’nin altına düşmesi beklenir.
Wait:
Vakum değeri eğer 5e-8 mbar’ın üzerine çıkarsa kaviteye iletilen güç değeri bir basamak azaltılıp (4 W) bir önceki adıma gelinerek, vakumun 5e-8 mbar'ın altına düşmesi beklenir.
Eğer koşullandırma işlemi hiçbir interlock durumuyla karşılaşmazsa kaviteye her bir güç değeri için bir dakika boyunca RF güç iletimi yapılır.

## Slide 9: Kontrol
Şartlandırma sırasında anlık verilerin takibinin yapılabilmesi için GUI hazırlandı.
Kaviteden elde edilen güç değerlerine göre motor kullanılarak rezonans frekansı ayarlaması yapıldı.

## Slide 10: Verilerin Analizi

## Slide 11: Verilerin Analizi

## Slide 12: Verilerin Analizi

## Slide 13: Verilerin Analizi

## Slide 14: Verilerin Analizi

## Slide 15: Verilerin Analizi
Şartlandırmanın son günlerinde kavite sıcaklığında artış gözlemlendi.

## Slide 16: Verilerin Analizi

## Slide 17: Teşekkürler