## Slide 1
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 1
Glow Discharge cleaning
efficiency analyses
in view of RFX-mod2 operation
Michele Fadone, WP1, CNR-ISTP Padova
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 2
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 2
What is a Glow Discharge Cleaning (GDC)?
Wall conditioning technique used to minimize the presence of impurities during burning plasma operations in Tokamak devices
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 3
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 3
What is a Glow Discharge Cleaning (GDC)?
Wall conditioning technique used to minimize the presence of impurities during burning plasma operations in Tokamak devices
With Carbon First wall Components, it is essential otherwise it is not possible to control achieve high performance pulses
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 4
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 4
What is a Glow Discharge Cleaning (GDC)?
Wall conditioning technique used to minimize the presence of impurities during burning plasma operations in Tokamak devices
With Carbon First wall Components, it is essential otherwise it is not possible to control achieve high performance pulses
In JET, after upgrading the wall, it was necessary only after venting
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 5
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 5
What is a Glow Discharge Cleaning (GDC)?
Wall conditioning technique used to minimize the presence of impurities during burning plasma operations in Tokamak devices
With Carbon First wall Components, it is essential otherwise it is not possible to control achieve high performance pulses
In JET, after upgrading the wall, it was necessary only after venting
However, Boronization is still indispensable
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 6
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 6
Previous GDC in RFX
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 7
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 7
Previous GDC in RFX
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 8
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 8
Previous GDC in RFX
2 movable electrodes:
-helical geometry as RF antenna
-air cooling integrated system
-possibility to remove the electrode without break the vacuum
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 9
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 9
Previous GDC in RFX
Issues:
-with only 2 electrodes, the spatial density profile along the toroidal direction was not uniform
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 10
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 10
Previous GDC in RFX
Issues:
-with only 2 electrodes, the spatial density profile along the toroidal direction was not uniform
-a lot of maintenance operations required since the ceramic insulators reached high temperatures, probably for these 2 reasons:
After boronization, B4C started to deposit on the electrode reducing the anode surface and increasing local temperature
The support system in vacuum had to be at floating potential otherwise an arc discharge could occur at the bottom of the electrode reducing the GDC efficiency
No beneficial effect detected with the RF assistance for plasma ignition
Before boronization
After boronization
He discharge issue
B4C deposit
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 11
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 11
New GDC system
8 fixed electrodes as first wall components:
Improve spatial density profile in the toroidal direction
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 12
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 12
New GDC system
8 fixed electrodes as first wall components:
Improve spatial density profile in the toroidal direction
Air cooling integrated system since it will be heated both during GDC and normal operation
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 13
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 13
New GDC system
8 fixed electrodes as first wall components:
Improve spatial density profile in the toroidal direction
Air cooling integrated system since it will be heated both during GDC and normal operation
Only He/H GDC operation. Boronization left only to the movable electrodes
No RF system
Now the first wall surface is 40m2 and not 36m2!!!
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 14
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 14
Boronization
Movable electrodes:
Still under review whether using RF or only DC plasma discharges
New geometry required to avoid previous issues
No air cooling required since W is used to simplify the system
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 15
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 15
Test Facility
GDC electrode
Pre-ionization filament
Port view
Pumping
setup
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 16
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 16
Test Facility
GDC electrode
Pre-ionization filament
Port view
Pumping
setup
Many thanks to:
Michele Fincato
Gaetano Passalacqua
Enrico Zerbetto
Stefano Ciufo
Federico Rossetto
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 17
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 17
Experimental results
No need of bias polarization for the pre-ionization filament
It is possible also to sustain the plasma without the filament (only in He)
jwall expected on RFX-mod2: 0.08-0.16 A/m2 (one order of magnitude greater than the previous system)
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 18
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 18
Experimental results
No need of bias polarization for the pre-ionization filament
It is possible also to sustain the plasma without the filament (only in He)
jwall expected on RFX-mod2: 0.08-0.16 A/m2 (one order of magnitude greater than the previous system)
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 19
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 19
Experimental results
No need of bias polarization for the pre-ionization filament
It is possible also to sustain the plasma without the filament
jwall expected on RFX-mod2: 0.08-0.16 A/m2 (one order of magnitude greater than the previous system)
Many thanks to E. Sartori
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 20
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 20
Experimental results
Estimated convective heat exchange factor h=100-400
TC Anode Head
TC cooling box
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 21
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 21
Experimental results
Estimated convective heat exchange factor h=100-400
Equilibrium with Ianode=0.4A which means power to the cooling box ≈30W
TC Anode Head
TC cooling box
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 22
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 22
Experimental results
Estimated convective heat exchange factor h=100-400
Equilibrium with Ianode=0.4A which means power to the cooling box ≈30W
Tcoolingbox=100°C → Qconvective≈30W → Thermal design verified
TC Anode Head
TC cooling box
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 23
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 23
Experimental results
RFX-mod2 operation GDC range
Operation with fixed and movable anode together
On RFX estimate 1013m-3 plasma density while in the test facility up to 1015m-3
8∙10-3 mbar He
4∙10-3 mbar He
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 24
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 24
Experimental results
1
2
Фchamber
Фanode
plasma
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 25
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 25
Experimental results
1
2
Фchamber
Фanode
plasma
Plasma potential close to anode potential means more power deposited to the chamber
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 26
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 26
Experimental results
1
2
Фchamber
Фanode
plasma
Plasma potential close to anode potential means more power deposited to the chamber
Plasma potential much lower than anode potential means waste of power
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 27
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 27
Experimental results
1
2
Фchamber
Фanode
plasma
Plasma potential close to anode potential means more power deposited to the chamber
Plasma potential much lower than anode potential means waste of power
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 28
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 28
Experimental results
1
2
Фchamber
Фanode
plasma
Plasma potential close to anode potential means more power deposited to the chamber
Plasma potential much lower than anode potential means waste of power
Many thanks to E. Sartori
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 29
PNRRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - NEFERTARI final workshop, Padova 25-27 March 2026, Michele Fadone, Glow Discharge cleaning efficiency analyses in view of RFX-mod2 operation slide 29
Experimental results
1
2
Фchamber
Фanode
Plasma potential close to anode potential means more power deposited to the chamber
Plasma potential much lower than anode potential means waste of power
plasma
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 30
Experimental results – FUTURE WORKS
H2 partial pressure
He partial pressure
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 31
Experimental results – FUTURE WORKS
H2 partial pressure
He partial pressure
First He GDC
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 32
Experimental results – FUTURE WORKS
H2 partial pressure
He partial pressure
Long H2 GDC, charging Graphite Tiles
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 33
Experimental results – FUTURE WORKS
H2 partial pressure
He partial pressure
Final He GDC to clean the tiles
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 34
Experimental results – FUTURE WORKS
Different behavior during He GDC before and after H2 GDC
Many thanks to E. Sartori
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 35
Experimental results – FUTURE WORKS
Different behavior during He GDC before and after H2 GDC
It is possible to estimate the coefficient of adsorption/implantation of H2 in the graphite tiles….but it requires time
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 36
Experimental results – FUTURE WORKS
Different behavior during He GDC before and after H2 GDC
It is possible to estimate the coefficient of adsorption/implantation of H2 in the graphite tiles….but it requires time
Important information to estimate the potential H2 flux during RFX-mod2 scenarios
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 37
FUTURE WORKS - other than «simple GDC»
Successfully tested the control of the GDC and pre-ionization Power Supplies
  Already tested different alarm scenarios such as breakdowns, plasma failure and temperature interlocks (many thanks to Alessandro Sartore)
  Still to be done: automatization of the full GDC procedure and acquisition of all the signals
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 38
FUTURE WORKS - other than «simple GDC»
Successfully tested the control of the GDC and pre-ionization Power Supplies
  Already tested different alarm scenarios such as breakdowns, plasma failure and temperature interlocks (many thanks to Alessandro Sartore)
  Still to be done: automatization of the full GDC procedure and acquisition of all the signals
Complete the assembling of RFX-mod2 thanks to the support of metrology
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 39
FUTURE WORKS - other than «simple GDC»
Successfully tested the control of the GDC and pre-ionization Power Supplies
  Already tested different alarm scenarios such as breakdowns, plasma failure and temperature interlocks (many thanks to Alessandro Sartore)
  Still to be done: automatization of the full GDC procedure and acquisition of all the signals
Complete the assembling of RFX-mod2 thanks to the support of metrology
Calibration of the mechanical and thermal measurements of the PSS
  Support installation and C&A of strain gauges, end stop switches and PSS TCs
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 40
FUTURE WORKS - other than «simple GDC»
Successfully tested the control of the GDC and pre-ionization Power Supplies
  Already tested different alarm scenarios such as breakdowns, plasma failure and temperature interlocks (many thanks to Alessandro Sartore)
  Still to be done: automatization of the full GDC procedure and acquisition of all the signals
Complete the assembling of RFX-mod2 thanks to the support of metrology
Calibration of the mechanical and thermal measurements of the PSS
  Support installation and C&A of strain gauges, end stop switches and PSS TCs
Vacuum check of the VTSS and PSS
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 41
FUTURE WORKS - other than «simple GDC»
Successfully tested the control of the GDC and pre-ionization Power Supplies
  Already tested different alarm scenarios such as breakdowns, plasma failure and temperature interlocks (many thanks to Alessandro Sartore)
  Still to be done: automatization of the full GDC procedure and acquisition of all the signals
Complete the assembling of RFX-mod2 thanks to the support of metrology
Calibration of the mechanical and thermal measurements of the PSS
  Support installation and C&A of strain gauges, end stop switches and PSS TCs
Vacuum check of the VTSS and PSS
Start the training of the new Remote Handling
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.

## Slide 42
FUTURE WORKS - other than «simple GDC»
Successfully tested the control of the GDC and pre-ionization Power Supplies
  Already tested different alarm scenarios such as breakdowns, plasma failure and temperature interlocks (many thanks to Alessandro Sartore)
  Still to be done: automatization of the full GDC procedure and acquisition of all the signals
Complete the assembling of RFX-mod2 thanks to the support of metrology
Calibration of the mechanical and thermal measurements of the PSS
  Support installation and C&A of strain gauges, end stop switches and PSS TCs
Vacuum check of the VTSS and PSS
Start the training of the new Remote Handling
The continuation of these activities will depend on the availability of trained personnel already involved in the project.
Notes: RFX-mod2 è, un esperimento di modifica del precedente RFX-mod avviato nel 2018 con finanziamento POR FESR 2014–2020 della Regione Veneto (progetto MIAIVO). Grazie ai fondi PNRR del progetto NEFERTARI, RFX-mod2 sarà dotato di un sistema di diagnostiche e di controllo in tempo reale potenziati. Il significativo aumento dei sensori installati comporterà un numero di segnali circa quattro volte superiore rispetto a RFX-mod.
La nuova infrastruttura RFX-mod2, in fase di rimontaggio al Consorzio RFX, consentirà di ampliare la comprensione della fisica dei plasmi sia nella configurazione RFP che tokamak a bassa corrente. Sotto potete vedere le foto del nuovo vessel e della shell con i cavi dei sensori e le prime tegole montate.
i sensori elettrostatici sono 236 e i segnali 532
Magnetici 1316 sensori, 1688 Real time signals, Rispetto a mod abbiamo fattore x 3 di sensori e x 4 di segnali magnetici disponibili in real time.
MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
Il POR FESR (Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è lo strumento strategico, cofinanziato dall'UE, utilizzato dalle Regioni italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Finanzia progetti su ricerca, innovazione, competitività delle PMI, transizione digitale ed ecologica per uno sviluppo intelligente e sostenibile. Finanziamento pari a 2 M€, per R&S, a fronte di 4,3 M€ di spesa prevista per il completamento delle modifiche.
L’Upgrade di RFX-mod2 comprende anche una nuova disposizione dei sensori magnetici, progettata specificamente per il funzionamento in modalità tokamak ohmico. Questo consentirà di completare gli studi sul controllo degli error fields, sulla mitigazione dei modi tearing e sulla prevenzione delle disruption, nonché sulla decorrelazione degli elettroni runaway mediante il sistema di controllo attivo.
IAEA 2025
L.Marrelli et al RFX-mod2 and the NEFERTARI project: a diffuse infrastructure for the study of magnetically confined plasmas for fusion
Il Consorzio RFX, grazie al progetto MIAIVO (Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro), ha avuto la possibilità di iniziare i lavori di modifica migliorativa della macchina RFX-mod2. RFX-mod2 è una delle principali macchine sperimentali presenti al Consorzio RFX e il più grande esperimento al mondo per lo studio della fisica dei plasmi in configurazione RFP.
MIAIVO è una concreta opportunità per creare una sinergia tra realizzazione di apparati per ricerca con prestazioni spinte e processi di innovazione industriale.
rendering delle modifiche migliorative
la scocca in rame di RFX-mod
operazioni di movimentazione della struttura meccanica di supporto di RFX-mod
Il progetto, avviato nel 2018 grazie ad un bando della Regione Veneto, nell’ambito del progetto POR FESR 2014-2020, è finalizzato a conseguire un sensibile aumento della propensione di investimento in in Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale da parte delle imprese venete, ottenibile attraverso un consolidamento dei rapporti con il mondo della ricerca.
Grazie al finanziamento MIAIVO , pari a 2.040.540,00 €, a fronte di spese ammesse pari a 4.276.600,00 €, si è potuto avviare lo sviluppo delle tecnologie innovative richieste per eseguire le modifiche migliorative dell’impianto RFX-mod2 quali ad esempio: trattamento superficiale dei materiali, realizzazione di componenti per camere da vuoto con materiali polimerici ad alte prestazioni, realizzazione di componenti metallici mediante manifattura additiva.