## Slide 1: Παραδοτέα WP1
Γ. Σταυρόπουλος
Δημόκριτος, Ιούνιος 2014

## Slide 2: Π2.1 Αναφορά ελέγχου φωτεινών πηγών
LEDs Available for wavelengths longer than 240nm, typical spectral width ~10-20nm
Semiconductor Lasers Available for wavelengths longer than 375nm, typical spectral width <1nm
Lamps Wide spectral band from 180nm-2000nm are typical (see example right)
Example Xe-lamp

## Slide 3: Π2.2 Αναφορά ελέγχου αισθητήρων
SENSOR
MODULE
SIGNAL PROCESSING
A/D CONVERTER
SPI BUS
MICROPROCESOR UNIT
USB, Wi-Fi BLUETOOTH BUS
USER INTERFACE
CONTROL BUS

## Slide 4: Π2.2 Αναφορά ελέγχου αισθητήρων
Τεχνολογίες αισθητήρων
  CMOS module
  APD module
  PMT module
  MPPC module
  CCD based module (under development)
  InGaAs photodiode 900-2500nm response
  Pds photodiode 1000-2900nm response
Βοηθητικές συσκευές
  High Voltage module
  Temperature control module
  Signal processing(current to voltage converter, A/D converter)
  Step motor module
  Motherboard to control all peripherals

## Slide 6: CMOS PHOTO OF INCOMING LIGHT FROM FIBER

## Slide 7: DARK RMS
29 counts=1,5 mV

## Slide 8
2nd order diffraction of 253nm line
Light source output
CMOS output
Wavelength (nm)►
Example measurement set (32 measurements) using calibration source

## Slide 9
Detail picture of the 253nm peak for the CMOS readout

## Slide 10
Incoming light optical fibre
Adjustable slit
Diffraction grating
Readout electronics
Linear CMOS sensor (1024 pixels)
Π2.3 Φορητή Συσκευή

## Slide 11
Π2.3 Φορητή Συσκευή

## Slide 12
Π2.4 Λογισμικό φορητής συσκευής
Σύνδεση με την συσκευή
Λήψη δεδομένων από την συσκευή
Αποθήκευση δεδομένων σε αρχείο
Αλγόριθμος ανάλυσης δεδομένων
Αποθήκευση νέων δεδομένων σε αρχείο
Παρουσίαση αποτελεσμάτων

## Slide 13: Το interface
Connect – Σύνδεση με την θύρα που έχουμε επιλέξει και λήψη δεδομένων μέσω JAVA και αποθήκευση τους σε ένα αρχείο
Get data from port – Σύνδεση με την θύρα που έχουμε επιλέξει και λήψη δεδομένων μέσω C και αποθήκευση τους σε ένα αρχείο
Calculate Data – Αλγόριθμος για τον υπολογισμό τιμών έντασης φωτός και αποθήκευση τους σε ένα αρχείο
Disconnect – Αποσύνδεση από την θύρα και αποδέσμευση της

## Slide 14: Π2.5 Φορητή συκευή σε λειτουργία
CMOS calibration

## Slide 15
CMOS measurements: Comparison with Shimadzu and Carry 50

## Slide 16
KCr2 reference sample measurement