## Slide 1: Επιταχυντές Χαμηλών Ενεργειών
Α. Λαγογιάννης
Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής

## Slide 2
Διάταξη που μεταδίδει ενέργεια σε φορτισμένα σωμάτια και ιόντα
και τα συγκρατεί σε συγκεκριμένη τροχιά
Ηλεκτρικό πεδίο
Μαγνητικό πεδίο
Είδη επιταχυντών
Ηλεκτροστατικοί
Cockcroft – Walton
Van der Graaff
Tandem
Ηλεκτροδυναμικοί
Γραμμικός επιταχυντής
Κυκλοτρόνιο
Συγχροτρόνιο
Είδη Επιταχυντών
Επιταχυντής:
Επιταχυντής χαμηλών ενεργειών < 100 MeV

## Slide 3
Van der Graaff
Α. Λαγογιάννης
Σταθερό ηλεκτρικό πεδίο
Μέγιστη τάση λειτουργίας 6 ΜV
Παραγωγή ηλεκτρικού φορτίου στη βάση
Μεταφορά του φορτίου στο ηλεκτρόδιο
που περιέχει την πηγή των ιόντων μέσω
μονωτικού ιμάντα
Περιορισμός της ανώτατης τάσης λειτουργίας λόγω εκφορτίσεων του ηλεκτροδίου
Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής

## Slide 4
Tandem
Δεξαμενή υψηλής πίεσης που
περικλείει μια γεννήτρια Van der Graaff
Στο κέντρο γίνεται «απογύμνωση»
των ιόντων και από αρνητικά γίνονται
θετικά
Διπλασιασμός της ενέργειας
Μέγιστη τάση 24.5 ΜV
Μέγιστη ενέργεια 49 ΜeV
Μεγάλη ακρίβεια στην
τελική ενέργεια των ιόντων

## Slide 5
Γραμμικός Επιταχυντής
Συχνότητα εναλλασσομένου συντονίζεται με την ταχύτητα των ιόντων
Εναλλασσόμενη τάση λειτουργίας
σταθερής συχνότητας
Επιτάχυνση μεταξύ των ηλεκτροδίων
Η επιτάχυνση των ιόντων γίνεται σε ευθεία γραμμή

## Slide 6
Κυκλοτρόνιο
Η κίνηση των ιόντων γίνεται σε κυκλική τροχιά με αυξανόμενη ακτίνα
Σταθερό μαγνητικό πεδίο κάθετο στα ηλεκτρόδια που υποχρεώνει τα ιόντα σε κυκλική τροχιά
Δύο ηλεκτρόδια σε σχήμα D με διάκενο μεταξύ τους
Πηγή των ιόντων στο κέντρο της διάταξης
Η επιτάχυνση γίνεται με εφαρμογή εναλλασσομένου ηλεκτρικού πεδίου σταθερής συχνότητας στο διάκενο των D

## Slide 7
Κυκλοτρόνιο ΙΙ
Λύση Ι : Συγχροκυκλοτρόνιο
Σταθερό μαγνητικό πεδίο
Αλλαγή της συχνότητας του εναλλασσόμενου πεδίου σε μεγαλύτερες ενέργειες
Σταθερή συχνότητα εναλλασσόμενου πεδίου
Αύξηση του μαγνητικού πεδίου σε μεγαλύτερες τροχιές
Λύση ΙΙ : Ισόχρονο κυκλοτρόνιο
Λύση ΙΙΙ : Συγχροτρόνιο
Μέγιστη ενέργεια επιτάχυνσης περιορίζεται από την ακτίνα του κυκλοτρονίου
Αλλαγή μάζας των ιόντων σε μεγάλες ταχύτητες λόγω σχετικιστικών φαινομένων και απώλεια του συντονισμού

## Slide 8
Πυρηνική Φυσική
Πυρηνική Δομή
Πυρηνικές Αντιδράσεις
Η μελέτη της δομής των πυρήνων με σταθερά ισότοπα έχει σχεδόν κορεστεί. Τα πειράματα πυρηνικής δομής έχουν πλέον προχωρήσει σε μεγαλύτερες ενέργειες και πιο εξωτικούς πυρήνες. Υπάρχουν όμως ακόμα πειράματα που μπορούν να διεξαχθούν σε χαμηλές ενέργειες.
Κατανόηση των παραμέτρων που υπεισέρχονται στις πυρηνικές αντιδράσεις
Πυρηνική αστροφυσική για την δημιουργία μοντέλων πυρηνοσύνθεσης
Ιοντικές τεχνικές ανάλυσης
Φασματοσκοπία μάζας με χρήση επιταχυντών (AMS)
Ιατρικές εφαρμογές (έρευνα και ανάπτυξη ραδιοφαρμάκων…)
Εφαρμογές

## Slide 9
Πυρηνοσύνθεση
100 yr 108 n/cm3
1 sec 1020 n/cm3

## Slide 10
Παράθυρο Gamow
reaction | barrier (MeV) | E0 (keV) | T (K)
p + p (sun) | 0.55 | 5.9 | 1.5×107
 + 12C (red giants) | 300 | 56 | 1.5×108
12C + 12C (massive stars) | 10.44 | 1500 | ≈ 1×109
p + 74Se (p process) | 7.9 | 2800 | ≈ 3×109
(p,γ) reactions: ECM = 1 – 5 MeV
(α,γ) reactions: ECM = 6–12 MeV
Στόχος
Η μέτρηση της ενεργού διατομής
σ
σε αυτό το εύρος ενεργειών

## Slide 11
Ραδιοχρονολόγηση 14C

## Slide 12
Ραδιοχρονολόγηση 14C

## Slide 13
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Οι ιοντικές τεχνικές (IBA) βασίζονται στην αλληλεπίδραση υψηλής ενέργειας φορτισμένων ιόντων με τα ηλεκτρόνια ή τους πυρήνες του υπό μελέτη υλικού.
Η αλληλεπίδραση μπορεί να οδηγήσει στην εκπομπή σωματιδίων ή ακτινοβολίας χαρακτηριστικής των στοιχείων που αποτελούν το δείγμα.
Μέθοδος | Αλληλεπίδραση | Ιδανική για
Backscattering Spectrometry (RBS/EBS) | Ελαστική σκέδαση σε μεγάλες γωνίες | Κατανομή βάθους βαρέων στοιχείων σε ελαφρά υποστρώματα
Elastic Recoil Detection Analysis (ERDA) | Ελαστική σκέδαση σε μικρές γωνίες | Κατανομή βάθους ελαφρών στοιχείων
Nuclear Reaction Analysis (NRA) | Εκπομπή ελαφρών πυρήνων μετά την αλληλεπίδραση δέσμης με πυρήνες του στόχου | Κατανομή βάθους ελαφρών στοιχείων σε βαρέα υποστρώματα
Particle-Induced Gamma–ray Emission (PIGE) | Εκπομπή χαρακτηριστικής ακτίνας – γ κατά την ακτινοβόληση | Στοιχειακή ανάλυση ελαφρών στοιχείων από υδρογόνο έως πυρίτιο
Particle-Induced X-ray Emission (PIXE) | Εκπομπή χαρακτηριστικής ακτίνα – X μετά τον ιονισμό από την ιοντική δέσμη | Στοιχειακή ανάλυση για Z > 11

## Slide 14
Εφαρμογές Επιταχυντών
• Μετατροπή επιφανειών
• Δημιουργία Μεμβρανών
• Κατασκευή Μικρομηχανών χαλαζία
Ανίχνευση ναρκωτικών
• Λιθογραφία
• Proton beam writing

## Slide 15
Επιταχυντές στην ευρύτερη Περιοχή

## Slide 16
Επιταχυντές στην ευρύτερη Περιοχή
Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH)
9MV Tandem
Πυρηνική Δομή
Πυρηνικές Αντιδράσεις
Πυρηνική Αστροφυσική
3MV Tandetron
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
1MV Tandem
AMS
Ρουμανία
13 MeV Cyclotron
Ραδιοφάρμακα
Σερβία
66 MeV Cyclotron (TESLA)
Ραδιοφάρμακα, Μετατροπή υλικών
Vinca Institute of Nuclear Sciences, Belgrade

## Slide 17
KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics, Budapest
5 MV VdG
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Ουγγαρία
Σλοβενία
Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences, Debrecen
5 MV VdG
Πυρηνική Αστροφυσική
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Microanalytical Center, Josef Stefan Institute, Jožef Stefan Institute (JSI) , Ljubljana.
2 MV Tandetron
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology, Trnva
6 MV Tandetron
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Σλοβακία
Επιταχυντές στην ευρύτερη Περιοχή

## Slide 18
Ruđer Bošković Institute, Zagreb
6 MV Tandem
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Κροατία
Ισπανία
1 MV Tandetron
Πυρηνικές Αντιδράσεις
CMAM, University of Madrid, Madrid
5 MV Tandem
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Επιταχυντές στην ευρύτερη Περιοχή
Centro Nacional de Aceleradores, Seville
3 MV Tandem
1 MV Tandetron
AMS

## Slide 19
Ιταλία
Πυρηνικές Αντιδράσεις
LABEC, INFN, Firenze
3 MV Tandem
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Επιταχυντές στην ευρύτερη Περιοχή
LNL, INFN, Legnaro
14.5 MV Tandem
Linear Accelerator
AMS
Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, Lisbon
2.5 MV VdG
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Πορτογαλία
3 MV Tandem
Πυρηνικές Αντιδράσεις
5.5 MV VdG
2 MV VdG
Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Πυρηνικές Αντιδράσεις
Πυρηνική Δομή